## Slide 1
信息安全技术
Information Security Technology
周健
zhoujian@hfut.edu.cn

## Slide 2: 参考书目
作者 | 书目名称 | 出版社 | 出版年份
付永钢 | 计算机信息安全技术（第2版） | 清华大学出版社 | 2017
袁津生等 | 计算机网络安全基础 | 人民邮电出版社 | 2013
William Stalling | 网络安全基础：应用与标准 | 清华大学出版社 | 2014
Stuart McClure 等 | 黑客大曝光:网络安全机密与解决方案 | 清华大学出版社 | 2013
Saadat Malik | 网络安全体系结构 | 人民邮电出版社 | 2013
Antoon W.Rufi | 思科网络技术学院教程：网络安全 | 人民邮电出版社 | 2008
蒋亚军 | 网络安全技术与实践 | 人民邮电出版社 | 2012
陈卓 | 网络安全编程与实践 | 国防工业出版社 | 2008

## Slide 3: 写在前面
课程名称：计算机信息安全技术
课程简介
时间安排：
学时：24（课程）+0（实验）
课程主要内容和学习目标基本目标：
  信息安全技术的基础知识和主要框架；
  初步掌握信息安全技术的原理和基本技术；
先修课程：
  操作系统、计算机网络

## Slide 4: 写在前面
课程考核方式
课程成绩：
其中：
平时：回答问题，包括主动回答和被动回答
若缺席二次被动回答，取消平时成绩。
项目：包括个人项目和集体项目。集体项目由2-4人为一组，自由组合。

## Slide 5: 写在前面
课程交流和任务
我的QQ：150137697
由各群主收集本班同学完成的作业和项目报告并打包压缩，通过QQ提交。
为了便于识别和排序，提交的文件命名规则：
学号+姓名+第几次作业（或报告名称）
请各班班长或学委或其他热心同学为本班建立一个课程QQ群，作为交流和提交成果的虚拟场所。
个人：布置新作业或项目当天的24:00前；
群主：布置新作业或项目的第二天。逾期不收！
提交前一次作业或项目报告的时间：
特别提示：
作业和项目报告必须按照命名规则要求命名并按时提交，否则拒绝接收，并视为未提交。

## Slide 6: 写在前面
关于实验
  基础理论: 相关领域专业理论都要有一定的认识，如：
      操作系统、网络协议的基本结构和安全机制
      编程语言、汇编语言及软件编译执行机理
      密码学与信息安全技术基础
    …
  技术实践: 了解和基本掌握信息安全相关技术，如：
      密码学基础知识，
      网络攻击的基本技术及其防范
      网络及主机安全防御技术
      攻击防御和响应技能

## Slide 7: 写在前面
关于实验
攻击机：发起网络攻击的主机。Windows或Linux主机均可，建议使用Linux主机，因为能力更强。
需要构建一个开展网络攻防的实验环境
目标靶机：被攻击的网络目标主机。Windows桌面主机、Windows服务器和Linux服务器。
分析主机：抓取数据包，分析攻击行为，部署防御措施。如Wireshark等。
构建一个基本网络攻防环境，需要4-5台主机。
信息安全是理论和实践紧密结合的领域。由于课时限制，本课程没有安排实验，所有验证性和探索性实验均需要自己设法完成。

## Slide 8: 写在前面
关于实验
建立虚拟实验环境
  黑客不是破坏者
  生产网络不是适合的实验环境
  实验环境应当具有可控性和可重复性
  虚拟化技术能够提供适当实验环境

## Slide 9: 写在前面
虚拟化(Virtualization)
  创建某种事物的虚拟(非真实)版本的方法和过程.
虚拟(Virtual)
  通常用于区分纯粹概念上的事物和拥有物理实体的事物.
虚拟化

## Slide 10: 写在前面
虚拟化工具推荐
VMware（中文名：威睿）是1998年成立于美国加州的Palo Alto市的全球虚拟化技术解决方案领导厂商，在虚拟化和云计算领域具有极强的话语权，主导着相关技术的发展潮流。
VMware

## Slide 11: 写在前面
VMware支持三种基本拓扑连接
  桥接模式(bridged)
      虚拟的透明网桥
      虚拟机网卡对外可见，可直接绑定外网IP
  主机模式(host-only)
      虚拟交换机
  网络地址转换模式(NAT)
      虚拟机不能直接连接外网
      由宿主进行网络地址转换后访问外网

## Slide 12: 课程内容
  第1章 绪论
  第2章 密码技术基础
第3章 认证技术基础
  第5章 网络防御技术
  第4章 网络攻击技术
  第6章 信息保障与安全评价

## Slide 13
  第1章 绪论
1.3 信息安全发展历程及趋势
  1.4 若干典型的安全事件
1.2 信息安全面临的威胁
1.1 信息安全概述

## Slide 14
  1.1 信息安全概述
一、安全的本质
安全是人们的一种概念，即人和物不会受到伤害和损失的理想状态。
安全是一个动态过程或状态，过程的趋势或状态是人和事物受到的伤害（包括身体的、精神的）或遭受的损失在当时人们可以接受的范围内；
安全是一种特定的技术状态，即满足一定安全技术指标要求的状态；
1. 安全的一般定义
“无危则安，无损则全”-- 中国式的安全观
“危者，安其位者也；亡者，保其存者也”--《十翼》
安全是指不受威胁，没有危险、危害、损失（现代汉语词典）。从安全工程或者安全学的角度，可以认为：
根据国家标准（GB/T 28001），安全是免除了不可接受的损害风险的状态。

## Slide 15
Safety: the state of being "safe", the condition of being protected against physical, social, spiritual, financial, political, emotional, occupational, psychological, educational or other types or consequences of failure, damage, error, accidents, harm or any other event which could be considered non-desirable.
--维基百科
Safety：
防止由于自己的无意行为或者系统（或其他存在物）天生缺陷、失误、故障等造成的事故、伤害和损失。防意外。
2. Safety和Security
Safety First!
Means ：to make sure no accidents can happen
可以通过对人员的培训、 教育，对系统（或其他存在物）的设计、制造和操作规程全过程的严格把关、科学优化等措施保障安全。
  1.1 信息安全概述

## Slide 16
Security: the degree of resistance to, or protection from, harm.
--（维基百科）
Security：
联合国安全理事会：United Nations Security Council
信息安全：Information Security
防范来自于系统内部或外部故意的不良行为所可能造成的损失、伤害。防故意。
除了保障Safety的措施，还需要布置包括警卫、岗哨，部署防空袭力量，以及采取防间谍措施等，远远超出Safety的范围 。
Means: to make sure no ill-intentioned action can occur
Security First
  1.1 信息安全概述

## Slide 17
3. 安全的属性
另一方面，从系统动力学的角度观察，任何系统都不存在“绝对安全”的状态。判断某一系统是否安全，或安全程度时，除了需要考察其内在因素，同时也与环境和时间有重要关系。
安全是一种状态，没有危险是其基本属性。在不同领域，描述这种状态的特征量并不相同。即使在大部分具体领域中，科学界对于表征安全的特征量也有分歧，没有统一认识。但基本都承认安全是动力学过程中的演化状态，与环境、时间、以及子系统之间的相互作用有密切关系。
对于同一个系统而言，在不同的环境和不同时间，可能有着完全不同的安全状态。因此：
环境和时间可以被认为是安全的二个基本属性。
  1.1 信息安全概述

## Slide 18
二、信息安全
国际标准化组织（ISO）的定义:为数据处理系统建立和采用的技术和管理的安全保护，保护计算机硬件、软件和数据不因偶然和恶意的原因遭到破坏、更改和泄露。
信息系统和信息资产如此重要，任何一个组织或机构都有必要采取措施保护信息资产，使之不因偶然或者恶意侵犯而遭受破坏、更改及泄露，保证信息系统能够连续、可靠、正常地运行，使安全事件对业务造成的影响减到最小，确保组织业务运行的连续性。
信息安全的定义
  1.1 信息安全概述

## Slide 19
欧盟的定义：在既定的密级条件下，网络与信息系统抵御意外事件或恶意行为的能力。这些事件和行为将危及所存储或传输的数据以及经由这些网络和系统所提供的服务的可用性、真实性、完整性和机密性。
美国国防部在信息保障（IA）中的定义：保护和防御信息及信息系统，确保其可用性，完整性，保密性，可认证性，不可否认性等特性。这包括在信息系统中融入保护，检测，反应功能，并提供信息系统的恢复功能。
我国信息安全专家沈昌祥院士的定义：保护信息和信息系统不被未经授权的访问、使用、泄露、修改和破坏，为信息和信息系统提供保密性、完整性、可用性、可控性和不可否认性。
和一般意义上的安全一样，信息系统安全也是一个动力学演化的动态变化概念，并且随着信息技术的发展以及信息化普及的程度而不断被赋予新的内涵。
  1.1 信息安全概述

## Slide 20
1. 信息安全目的
信息系统安全的终极目的：在系统实现过程中，对组织、合作伙伴、及其客户的IT相关风险给出应有的关心考虑，从而帮助组织实现其使命/业务（Mission/Business）的全部目的。
2. 信息安全目标
信息安全是以保护信息资产、防止信息被恶意泄露、修改和破坏为目的，通过相关技术，保证信息在各环节中的存储、传输和交换的机密（保密）性、完整性、可用性、不可否认性和可控性。
机密性、完整性、可用性、不可否认性和可控性也被称为信息系统安全的五大属性。
  1.1 信息安全概述

## Slide 21
3.信息安全的基本属性
信息安全的基本属性主要表现在以下5个方面：
（1）机密性（Confidentiality）
私密的或机密的信息不能透露给非授权的个体。
信息的机密性依据信息被允许访问对象的多少而不同，所有人员都可以访问的信息为公开信息，需要限制访问的信息为敏感信息或秘密信息，根据信息的重要程度和保密要求将信息分为不同密级。
  机密性的保障技术主要包括：
一般分为：公开、秘密、机密和绝密四个等级
已授权用户根据所授予的操作权限可以对保密信息进行操作。
  物理保密技术（监控、门禁等）、防电磁辐射泄露技术、网络防截获和防窃听技术、加密和解密技术等。
  1.1 信息安全概述

## Slide 22
（2）完整性（Integrity）
完整性包括数据完整性和系统完整性，其中：
数据完整性：信息和程序只能按指定的且授权的方式修改；
系统完整性：系统不能受到故意的或无意的非授权操作，必须不折不扣地执行预定的功能。
报文摘要、加密、数字签名等技术
完整性一方面是保障在使用、传输、存储信息的过程中不发生篡改信息、丢失信息、错误信息等现象；另一方面是指信息处理的方法的正确性，执行不正当的操作，有可能造成重要文件的丢失，甚至整个系统的瘫痪。
  完整性的保障技术主要包括：
  1.1 信息安全概述

## Slide 23
（3）可用性（Availability）
系统必须及时地工作，不能拒绝向授权用户提供服务。
  信息及相关的信息资产在授权人需要的时候，可以立即获得。例如，通信线路中断故障、网络的拥堵会造成信息在一段时间内不可用，影响正常的业务运营，就会造成对信息可用性的破坏。
  实时的备份与恢复、设备和线路冗余、集群和虚拟化等技术
信息系统必须能适当地承受攻击并在失败时恢复。
  可用性的保障技术主要包括：
  1.1 信息安全概述

## Slide 24
（4）可控性（Controllability）
任何对信息的访问和对信息系统的使用都能得到有效的安全监控，防止对信息和信息系统的非法（非授权）利用。
  如果任何主体（人/程序）都能不受限制的访问、更改、以及传播信息系统中的敏感，则一定是安全保障系统失去了效用，信息系统处于失控状态。
  基于PKI/PMI（公钥基础设施/授权管理基础设施）的访问控制技术
  信息安全的可控性不但涉及信息的可控性，还与安全产品、安全市场、安全厂商、安全研发人员的可控性紧密相关。
  可控性的保障技术主要包括：
  1.1 信息安全概述

## Slide 25
保护用户免遭来自系统中其他合法用户的威胁，而不是来自攻击者的威胁。
原发不可否认用于防止发送者否认自己已发送的数据和数据内容；
身份认证技术（包括数字签名、数字证书、IC或USBkey令牌、指纹、视网膜、掌形、脸形等）来保证。
（5）不可否认性（Non- repudiation）
包括原发不可否认和接收不可否认：
接收不可否认用于防止接收者否认已接收过的数据和数据内容
  不可否认性的保障技术主要包括：
  1.1 信息安全概述

## Slide 26
C
I
A
onfidentiality
ntegrity
vailability
基本属性
CIA
实现业务连续性管理（BCM）
目标：
  1.1 信息安全概述

## Slide 27
三、信息安全与网络安全的关系
网络安全、信息安全从概念到内涵均存在一定区别，经常被混淆。
从狭义的角度看，网络安全关注焦点集中在网络的架构、协议、配置和管理等方面。即网络安全更加注重的是信息在传输过程中机密性、完整性和可用性，而信息安全则是将关注焦点主要集中收集、存储、处理和交换等环节。
从广义的角度看，由于信息系统的定义包含了信息的收集、存储、传输、处理、交换等各个环节，因此信息安全范围完全包含了网络安全。即网络安全是信息安全的一个组成部分。
即使从狭义的角度，网络安全和信息安全在技术上仍然有很多类似甚至相同的方法。
  1.1 信息安全概述

## Slide 28
通信安全（COMSEC）
传输安全（TRANSEC）
计算机安全（COMPUSEC）
物理安全（Physical Security）
符合瞬时电磁脉冲辐射标准（TEMPEST）
人员安全（Personnel Security）
严格的说，信息安全应包括：
  1.1 信息安全概述

## Slide 29
  第1章 绪论
1.3 信息安全发展历程及趋势
  1.4 若干典型的安全事件
1.1 信息安全概述
1.2 信息安全面临的威胁

## Slide 30
  1.2 信息安全面临的威胁
安全威胁就是指由于自然的或人为的原因，使得信息资源的保密性、完整性、可用性、可控性和不可否认性等属性面临危险。
一、自然的和人为的安全威胁
有些安全威胁是不可抗拒的，称为自然的安全威胁，比如地震、火灾、战争等。对于这些安全威胁，最好的防范措施是建立适当的容灾备份系统。
自然的安全威胁
人为的安全威胁
绝大部分安全威胁是由于人（或者间接是人）的原因造成的。又可以分为无意行为和故意行为。比如误操作、恶意攻击、病毒、木马等。
精心设计的人为攻击威胁最大。

## Slide 31
国际标准化组织（ISO）在其提出了一个具有七层体系结构的《开放系统互联》参考模型（OSI/RM）。
由美国国防先进研究项目局（Defense Advanced Research Projects Agency）的卡恩和斯坦福的瑟夫所提出的TCP/IP四层体系结构成为事实上的标准。
OSI/RM | TCP/IP | 安全威胁及处理措施
应用层 | 应用层 | 利用操作系统和网络协议上的漏洞进行的各种攻击。措施：加强安全服务，如安全协议、检测、加密等。
表示层 |  | 
会话层 |  | 
传输层 | 传输层 | 身份假冒、权限滥用、欺骗（IP和TCP）欺骗、路由侦听、重定向等。措施：实施安全控制技术，如身份认证、审计、网络管理等。
网络层 | 网际层 | 
数据链路层 | 数据接口层 | 自然灾害、电磁辐射、数据监听、窃取、删除等。措施：物理安全技术，如容灾、屏蔽、监控等。
物理层 |  | 
二、不同层次的安全威胁
  1.2 信息安全面临的威胁

## Slide 32
三、主动型和被动型安全威胁
主动型安全威胁是指击攻击者通过暴力行为或者利用相应漏洞实施恶意访问的故意行为。
根据攻击者的行为特征，人为故意的安全威胁还可以分为主动型的安全威胁和被动型的安全威胁。
主动型安全威胁
大部分的安全威胁都属于主动型，也相对比较容易发现。比较典型的主动型威胁包括：
伪装是一个实体假装成另外一个实体，通常与另一类主动攻击一起进行。假如，身份鉴别的序列被捕获，并在有效地身份鉴别发生时做出回答，有可能使具有很少特权的实体得到额外的特权。
伪装
  1.2 信息安全面临的威胁

## Slide 33
重放攻击包含数据单元的被动捕获，随之再重传这些数据，从而产生一个非授权的效果。
重放
修改报文攻击意味着合法报文的某些部分已被修改，或者报文的延迟和重新排序，从而产生非授权的效果。
修改报文
拒绝服务攻击是阻止或禁止通信设施的正常使用和管理。这种攻击可能针对专门的目标（如安全审计服务），抑制所有报文直接送到目的站；也可能破坏整个网络，使网络不可用或网络超负荷，从而降低网络性能。
拒绝服务
  1.2 信息安全面临的威胁

## Slide 34
  非授权访问
否认
信息泄漏
没有经过同意，就使用网络或计算机资源被看作非授权访问，如有意避开系统访问控制机制，对网络设备及资源进行非正常使用，或擅自扩大权限，越权访问信息。
和心理学领域一样，计算机领域中的否认也是不承认已经发生的对自己不利的事件，以逃避谴责和责任。
有意或无意的将需要保密的信息透露给无授权第三方。
  1.2 信息安全面临的威胁

## Slide 35
特洛伊木马
后门或陷门
计算机病毒
特洛伊木马（trojan horse）简称“木马（wooden horse）”，名称来源于希腊神话，有“一经潜入，后患无穷”之意，其特点是伪装成一个实用程序，诱使用户将其安装在PC或者服务器上，暗中打开端口，向指定地点发送数据，或者进行其他破坏活动。
后门或陷门是指可以不经安全检查进入系统的秘密入口。作为一种便于调试和测试程序的技术，已经合法地存在了很多年。但当被无所顾忌的滥用时，变成了威胁。
计算机病毒，是指编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者毁坏数据，影响计算机使用，并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码。
  1.2 信息安全面临的威胁

## Slide 36
被动型安全威胁
被动型安全威胁主要是从事信息收集而不是进行主动的访问。相对主动型威胁，被动型威胁很难发现。
被动攻击包括嗅探、流量分析等攻击方法。
嗅探
嗅探是指攻击者利用某些特殊的工具（如sniff）监听网络上正在传输的数据包，以此获取正在传输的信息。
流量分析
流量分析是指通过分析收集到的数据包流量的外在特征（如报文传输的频率、报文的长度、延迟抖动等），以便获得流量的类型、位置和标识等，为进一步的攻击提供依据。
被动型安全威胁很难发现，但可以设法阻止其成功。如：报文加密
  1.2 信息安全面临的威胁

## Slide 37
四、一些典型的安全事件
IT技术的发展从来没有孤独过，一直有各种不怀好意者如影随形。
据统计，近年来类似于CIH和熊猫烧香之类以大面积无差别杀伤为目的的超级病毒爆发有所减少。
以大面积破坏为目标的病毒极易引起各安全厂商的注意，按照现在的分析能力，几乎可以在病毒爆发的同时即被安全厂商所捕获并能在极短的时间内找到应对的办法。
除了造成轰动效应和心理上的满足，大面积杀伤的病毒并不能给病毒的编制者带来更多的利益，反而还有法律风险。
病毒和木马在逐渐结合，利益性和精准性不断提高。比较典型的就是今年日益流行的所谓“高级持续性渗透攻击” （Advanced Persistent Threat, APT）
  1.2 信息安全面临的威胁

## Slide 38
高级持续性渗透攻击已经成为危害性最大的安全威胁。
火焰(Flame)：攻击并窃取了伊朗石油部门的商业情报，在中东地区蔓延超过5年时间，发现已进入中国。
震网（Stuxnet）：大规模攻击伊朗核设施，造成伊朗遭受巨大损失。是第一个直接破坏现实世界中工业基础设施的恶意代码。
1. 比较典型的APT攻击案例
鱼叉式钓鱼攻击
毒区（Duqu）：攻击并寻找工业控制系统的设备文件。
  1.2 信息安全面临的威胁

## Slide 39
高斯（Gauss）：专门攻击并收集财务信息，能够在暗中监视银行交易状况，并盗取社交网站、电子邮件和即时通讯系统用户的登录信息。
夜龙攻击（Night Dragon）：始于2007年，至今仍在继续的攻击行动。有超过千兆字节的敏感文件被窃，包括油气田操作的机密信息、项目融资与投标文件等。
暗鼠行动（Operation Shady RAT）：始于2006年，攻击长达数年的持续性攻击，有超过72个公司和组织的网络，包括美国政府、联合国、红十字会、武器制造商、能源公司、金融公司等等。
RSA SecurID窃取攻击：2011年3月，EMC公司下属的RSA公司遭受入侵，部分SecurID技术及客户资料被窃取。
  1.2 信息安全面临的威胁

## Slide 40
以RSA SecurID窃取攻击为例：
易安信（EMC）公司是一家全球领先的信息存储和管理系统、软件、服务和解决方案的供应商。
RSA信息安全公司在电子安全界享负盛名，是全球顶级信息安全解决方案主要提供商，致力开发双因素用户认证、加密和公钥管理系统。
2006年9月，RSA 被EMC公司收购，成为EMC的全资子公司。
攻击者给EMC的4名员工发送恶意邮件，附件名为“2011 Recruitment plan.xls”
其中一位员工将其从垃圾邮件中取出来阅读，被Adobe Flash的0day漏洞命中
该员工电脑被植入木马，开始从BotNet的C&C服务器下载指令执行任务
与该员工相关联的人士包括IT与非IT等服务器管理员相继被攻陷
入侵RSA开发用服务器后被发现，攻击方将所有资料传送至远程主机并毁尸灭迹
在拿到SecurID信息后，攻击者开始对使用SecurID的公司展开进一步攻击。
社会工程学攻击
  1.2 信息安全面临的威胁

## Slide 41
水坑式攻击
极光行动（Operation Aurora） ：也称为Google Aurora 。2009年的一个十分著名的APT攻击，导致Google的邮件服务器Gmail上的用户数据泄密，也是导致谷歌退出中国市场的导火索。
iPhoneDevSdk 是一个为IOS爱好者提供交流的网站。2013年2月， Apple、Twitter和Facebook 等员工在访问了移动iPhoneDevSdk后纷纷中招，被嵌入在该网站HTML中木马代码利用Java漏洞入侵到这些员工的电脑中，并以此为跳板进一步攻击。
2013年3月20日，包括韩国农协银行在内韩国多家大银行和电视台也传出被入侵，韩国全境几乎所有的金融系统和传媒公司（KBS）全面瘫痪。
在这次攻击中，最具讽刺意味的是黑客将韩国最大的信息安全厂商安博士公司的更新推送服务器设置成为“水坑”。
  1.2 信息安全面临的威胁

## Slide 42
2. 工控网络和物联网成为主要的攻击目标
电网被攻击事件：2015年3月，南方电网公司部分无人值守变电站遭到“Welchia”蠕虫病毒攻击，出现大量异常流量并导致数据采集系统中断。
海康威视遭遇“黑天鹅”安全门事件：2015年2月27日，江苏省公安厅发出特级通知，指出国内著名视频监控生产制造企业海康威视的安防设备存在严重安全隐患，其中相当一部分设备已经被境外IP地址控制。
中石化SCADA被攻击事件：2012年8月和2013年7月，中石化华东公司的SCADA系统两次遭到攻击并崩溃。
某大型能源机构遭勒索事件：2017年5月13日，国内某大型能源企业遭到WannaCry病毒攻击，病毒已在该机构全国范围内的生产系统中大面积传播和感染，系统崩溃，业务停摆，造成极为严重的后果。
  1.2 信息安全面临的威胁

## Slide 43
美国核电站和供水设施攻击事件：2018年3月，美国计算机应急响应组织发布了一则安全通告TA18-074A，详细描述了俄罗斯黑客针对美国某发电厂的网络攻击事件。
2014年12月，美国伊利诺斯州Curran-Gardner乡镇公共供水区的水务SCADA系统遭到网络攻击。
中东石油和天然气行业频繁受到网络攻击：2017年3月以来，超过一半的中东石油和天然气工业组织经历了各种安全攻击，导致数据泄密或生产中断。
2017年8月，恐怖组织利用沙特一家石油工厂使用的Triconex 安全控制器系统中存在的漏洞，试图破坏生产设备并以此引发爆炸摧毁整个工厂。
印度电力公司遭到攻击：2018年3月21日，印度UHBVN电力公司的网络系统遭到匿名黑客组织入侵和勒索，黑客窃取和锁定了UHBVN电力公司的大量客户计费数据，同时向UHBVN公司勒索价值1000万卢布（约15万美元）的比特币作为赎金。
  1.2 信息安全面临的威胁

## Slide 44
由物联网设备引起的DDos事件
2016年10月21日，也是一个平凡的日子。美国东部时间上午7:10分左右，黑客袭击了为各大企业提供DNS解析服务的Dynamic Network Service公司（Dyn）的DNS服务器。
Twitter、Tumblr、Netflix、亚马逊、Shopify、Reddit、Airbnb、PayPal、Yelp、纽约时报等80多个人们每天都用的网站无一幸免，被迫中断服务。
经过Dyn公司安全人员抢修，于上午9时左右恢复服务。然而，仅仅只过了2个小时，东部时间上午11:53分，第二次攻击再次展开，大半个美国沦陷，互联网服务中断。
由于损失惨重，此次DDOS攻击被称为史上最惨烈的攻击。
  1.2 信息安全面临的威胁

## Slide 45
是何方圣神发动了此次攻击？
调查发现，在此次攻击中，主力杀手是遍布各地的物联网智能设备，主要是一些被植入了Mirai僵尸病毒的网络摄像头、智能传感器、智能门磁、智能冰箱洗衣机等。
简单的说，全美国甚至是全世界的摄像头等物联网智能设备在黑客的控制下开始造反了。
大约有1千万台智能设备参与了造反，瞬时攻击流量达到了极为惊人的1T/s。在这样的巨大流量面前，如何措施都是无济于事。
根据初步调查，大部分参与造反的设备来自中国的雄迈公司和大华公司。
据估计，到2020年，全世界将有500亿台物联网设备，包括各种智能开关，监控摄像头，甚至包括各种工业控制传感器。物联网在给我们带来便捷的同时，也为黑客拥有大量可发动攻击的设备创造了条件。
  1.2 信息安全面临的威胁

## Slide 46
几种特别容易引起黑客兴趣的智能设备：
家庭网络路由器
数字录像机
智能家居产品
起搏器、胰岛素泵等植入式医疗设备
SCADA系统
联网汽车
当黑客入侵到心脏起搏器、物联网汽车、核反应堆时，我们怎么办？
  1.2 信息安全面临的威胁

## Slide 47
  第1章 绪论
1.1 信息安全概述
  1.4 若干典型的安全事件
1.2 信息安全面临的威胁
1.3 信息安全发展历程及趋势

## Slide 48
自古以来，人类为保障信息的安全保密采用了许多办法。
春秋战国时期的军事著作《六韬阴符》和《六韬阴书》中已有记载当时“阴符”表示方法和“阴书”通信方法。
宋代诗人陆游《剑南诗追议征西幕中旧事》：“关辅遗民意何伤，蜡封三寸绢书黄。”
古罗马帝国时期的Caesar密码在原理上是与现代密码学比较接近。
Caesar密码实际上非常简单，需要加密时，把字母A变成D、B变为E、…、W变为Z、X变为A、Y变为B、Z变为C，即密文由明文字母循环移3位得到。反过来，由密文变为明文也相当简单的。
  1.3 信息安全发展历程及趋势

## Slide 49
信息安全大致经历了通信保密（通信安全）、信息安全（计算机安全）、信息保障3个发展阶段。
1980年代以前
1980-2000年代
2000年代以来
信息安全INFOSEC
信息保障
IA
机密性
完整性
可用性
(可控性
不可否认性)
保护
检测
响应
恢复
通信保密COMSEC
机密性
  1.3 信息安全发展历程及趋势

## Slide 50
通信保密阶段（1980年以前， Communications Security, COMSEC），加密方法是主要的研究对象。在1973年IBM提出DES加密算法之前，这是一个进展很慢的领域。
在这个阶段中，也许没有任何加密系统比德国的ENIGMA更加著名。
ENIGMA（源自希腊语，“迷”）由德国发明家亚瑟·谢尔比乌斯(Arthur Scherbius) 在1918年发明，如果对密文进行暴力破解，解密者将面临1亿亿种可能性。在当时，这是一个不可能完成的任务。
因此，ENIGMA被认为是最保险的加密系统。
一、通信保密阶段
  1.3 信息安全发展历程及趋势

## Slide 51
1980—2000年代被认为是进入到信息安全阶段（Information Security，INFOSEC ）。进入到20世纪70年代以后，计算机技术，特别是以ARPANET为代表的计算机网络日渐普及，各种非法访问、脆弱口令和恶意代码（病毒）等成为主要的安全威胁，计算机及其信息网络的安全受到越来越多的重视
二、信息安全阶段
  1.3 信息安全发展历程及趋势
1985年，美国国防部在BLP模型基础上颁布了全球第一个可信计算机评估准则（TCSEC），开启了全球范围内对计算机安全及其评价标准的研究和应用。
1973年，D.Bell和L.Lapadula仿照军事安全策略的思想提出了一种计算机安全操作模型，被称为BLP模型，这是世界上第一个计算机多机安全模型。

## Slide 52
1973年IBM提出的数据加密标准（ Data Encryption Standard ，DES）算法是第一个有全球影响的加密算法。
1976年，狄菲（Whitfield Diffie）与赫尔曼（Martin Hellman）在雷夫·莫寇（Ralph C. Merkle）思想的基础上，提出了以单向函数与单向暗门函数为基础全球第一个非对称加密算法，即公开密钥算法。
1977年，美国麻省理工学院（MIT）的罗纳德·李维斯特（Ron Rivest）、阿迪·萨莫尔（Adi Shamir）和伦纳德·阿德曼（Leonard Adleman）共同发布了著名的RSA非对称公开密钥算法，并成为全世界最流行的公开密钥方法，被ISO推荐为公钥数据加密标准。
加密算法
  1.3 信息安全发展历程及趋势

## Slide 53
如果公开解密密钥，并用不公开的加密密钥对信息进行加密后发布，则信息接收方可用公钥进行解密，从而可以验证持有私钥方发布信息的完整性，以及确认该信息确实是私钥持有者所发送。这里，私钥被称作数字签名，而公钥就是数字证书。
非对称加密方法的出现带来了巨大的影响，甚至可以说是革命性的影响。特别是带来了一种新的安全属性：不可否认性，或称为抗抵赖性。
传统抗抵赖基本依靠验笔迹、骑缝章、骑缝签名等方法，这些方法无法应用到数字媒介上。非对称加密方法的出现为抗抵赖提供了可能，这就是数字签名。
  1.3 信息安全发展历程及趋势

## Slide 54
信源
M
m
加密器
解密器
接收者
m
非法接入者
搭线信道
（主动攻击）
C ’
搭线信道
（被动攻击）
密码分析员
m‘
密钥源
K1
k1
密钥源
K2
k2
密钥信道
注意：
k1和k2既可以相等也可以不相等。
经典的安全模型
密码学、访问控制技术、信息系统安全模型及评价的理论和技术等得到了很大发展。以上述技术为基础构建安全防范体系成为当时的主流。
  1.3 信息安全发展历程及趋势

## Slide 55
上世纪九十年代后，全球迅速进入到以INTERNET为代表信息时代，基于INTERNET的应用在各个领域不断普及和深入。同时，以INTERNET技术为背景的网络犯罪行为也日渐严重，单纯依靠加密体系的“御敌以国门之外”思想无法应付千变万化的攻击行为。
三、信息保障阶段
  1.3 信息安全发展历程及趋势
1998年10月，美国美国安全局发布了“信息保障技术框架（Information Assurance Technical Framework：IATF）”1.1版本，并在以后的几年中陆续不断发布了更加完善的版本 。

## Slide 56
IATF提出人、技术和操作是信息保障的三个要素的概念，提出了纵深防御战略（Defense-in-Depth Strategy）核心思想，确立了网络基础设施防御、区域边界防御、计算环境防御和支持性基础设施等四个技术焦点。
所谓纵深防御战略就是采用一个多层次的、纵深的安全措施来保障用户信息及信息系统的安全。
网络基础设施：包括广域网络在内的交换与通信网络
区域边界：与其他公共或专用网络的边界，包括物理和逻辑边界
计算环境：进行数据处理的客户机、服务器和应用系统
支持性基础设施：包括密钥管理、检测和响应等功能。
  1.3 信息安全发展历程及趋势

## Slide 57
四、发展趋势
从信息保障阶段开始，人们已经开始注重信息系统的动态和主动防御能力。单纯的技术堆砌并不能保障信息系统的安全，动态演化的整体安全思想越来越受到人们的重视。
信息系统安全思想
被动的防御体系和静态的评估思想逐渐远去，主动防御和动态评价思想正在成为主流。
IATF提出的人、技术和操作安全三要素已经体现出了信息安全不仅仅只是技术问题的认识。
从1990年代中期开始，以整体观点和复杂网络思想研究信息安全就成为了一个热点，并取得了一系列引人注目的成果。
如：流量自相似性、结构无标度性、无标度网络（BA）模型、病毒传播（SIR）模型、网络拥塞相变模型等。
  1.3 信息安全发展历程及趋势

## Slide 58
常规安全技术的发展趋势
高速和超高速网络的出现、应用规模的急剧增长，常规的安全技术，如防火墙、入侵检测、恶意代码检测和防范等技术体系结构面临严峻的挑战。
在网络拓扑方面，这些常规的安全设施大都以串行连接在网络中，既是物理上的故障点，又是性能上可能的瓶颈所在。
传统的体系结构，对每个数据包或每个会话的数据包都要进行检测，当数据流量达到一定程度时，安全设施必定会不堪重负。
K
M
G
10G~100G
在十余年时间里，带宽从K级快速的升到了10G级，必须有新的体系结构。
CPU
NP
ASIC
  1.3 信息安全发展历程及趋势

## Slide 59
高速带宽的普及，也使得抵御诸如拒绝服务一类的攻击变得更加困难，需要在技术上有新思路，改变现在的防范模式。
同样地，高带宽和高普及率，也使得安全系统在面临正常合法应用时也捉襟见肘，甚至洋相百出。12306式的尴尬不仅仅只是出现在铁路售票系统。
另外，随着IPv6网络逐渐普及，那些基于包载荷检测的安全技术面临淘汰。
以王小云教授等为代表专家在破解了MD5和SHA等密码方案后，破解和伪造原来认为牢不可破数字签名、数字证书等就成为可能，而作为基石的x.509标准则迎来了最严峻的挑战。
  1.3 信息安全发展历程及趋势

## Slide 60
新技术带来的要求
随着“智慧地球”、“感知中国”等概念的提出，物联网（Internet of Things）被认为是继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。
以此相适应的，涌现了许多新的技术和概念：
虚拟化
虚拟化（Virtualization）是将计算机物理资源如服务器、网络、内存及存储等予以抽象、转换后呈现出来，使用户可以比原本的组态更好的方式来应用这些资源。
  1.3 信息安全发展历程及趋势

## Slide 61
云计算
虚拟化技术的普及，使得原来面向物理设施的那些安全技术迎来了新的挑战，特别是类似于Hypervisor这样的主操作系统被攻陷后，架构在主操作系统之上的各个虚拟机都会面临巨大的威胁，因此如何保障主操作系统的安全性是虚拟化技术所面临的最大安全问题。
云计算（Cloud Computing），是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机和其他设备。
云计算模式无法按照传统的以安全域为基础的方法确定保护边界和对象，需要开拓新的思路。目前，主要的安全问题体现在“终端安全”、“数据安全”和“应用安全”三方面。
  1.3 信息安全发展历程及趋势

## Slide 62
大数据
大数据（Big data），也称巨量数据、海量数据，指的是所涉及的数据量规模巨大到无法通过目前主流软件工具，在合理时间内达到截取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的信息。
大数据具有4个“V”属性（Volume，Variety，Value，Velocity），以PB级别计量，达到1015级别。面对大数据，信息安全表现在“安全大数据”和“大数据安全”两个方面。
大数据的基础是云计算和分布式计算。
安全大数据：研究开发适合巨量、分布式和高速要求的安全工具，保证大数据本身的秘密性、完整性和可用性。
大数据安全：通过大数据分析，在宏观层面，可以更加准确的进行安全势态分析和预警；在微观层面，可以回溯特定攻击的场景，分析攻击特征、取证等。
  1.3 信息安全发展历程及趋势

## Slide 63
软件定义网络
软件定义网络（Software Defined Network, SDN ），是一种新型网络创新架构，其核心技术OpenFlow通过将网络设备控制面与数据面分离开来，从而实现了网络流量的灵活控制，为核心网络及应用的创新提供了良好的平台。
本质上，SDN的基本思想是通道归通道，控制归控制。将网络设备的所有细节完全透明化，面向用户的是一个可以通过软件按照自己意愿进行定制的网络。
因为可以通过编程方式将安全策略加以部署，SDN技术的出现，在总体上对原有的信息安全有了较大程度的改善。
但也带来一些新问题，其中之一就是SDN中的控制器成为最关键的节点，将成为攻击者最关注的攻击节点，也是防范者需要全力保护的节点。
  1.3 信息安全发展历程及趋势

## Slide 64
  第1章 绪论
1.1 信息安全概述
  1.3 信息安全发展历程及趋势
1.2 信息安全面临的威胁
1.4 若干典型的安全事件

## Slide 65
案例1：互联网上个人隐私荡然无存
  1.4 若干典型的安全事件
2013年，央视315晚会揭秘了一个在业界广为流传的说法：每个网民的一举一动都被别有用心的人所监控，网民的所有秘密都被窃取。
2013年，中情局前雇员斯诺登揭示了美国政府以反恐的名义监视一切他们认为需要监视的人的所有行为。
一个错打的电话，一个错误的访问网址，也许就能给你带来无妄之灾。
信息时代谨言慎行，保护隐私

## Slide 66
由于可以既满足心理虚荣心和获得相应的名声，同时又可以最直接的获得大量金钱，因此金融行业，特别是银行历来是黑客最为青睐的目标之一。
案例2：史上最严重的银行失窃案
2016年2月5日，孟加拉国中央银行在美国纽约联邦储备银行开设的账户遭黑客攻击，被盗走约1亿美元，引发全球轰动。
有250家中央银行、政府和其他机构在美国纽约联邦储备银行设立海外账户，这些账户通常存有美国国债、政府部门债等，并依靠环球银行金融电信协会（SWIFT，一个国际银行间非盈利的国际合作组织）运营的电文网络相互连接并进行交易。孟加拉国中央银行也是纽联储客户之一，有大约280亿元的美元资产。
2016年2月5日，黑客攻入孟加拉国中央银行网络，窃取了转移支付的安全证书，并在连接SWIFT的打印机中种植了木马，造成打印机故障的假象。因为时值周末，打印机的维修工作被安排至下一周进行。
  1.4 若干典型的安全事件

## Slide 67
黑客利用盗取的安全证书通过SWIFT电文对孟加拉央行在纽联储的账户发出了35份约9.51亿美元的转账交易请求。
纽联储发现转账巨款流入的是个体账户而非银行机构，随之向孟加拉发出警告。由于打印机故障，这些警告未被及时打印完成。因未接到终止转账的指令，纽联储放行交易继续进行。
当进行到第5个转账操作时，一个有关收款方的拼写错误引起了中转银行——德意志银行的怀疑，黑客把“基金会”的英文“Foundation”被拼成了“Fandation”。后者随即要求孟加拉国央行核实信息，后者察觉账户被盗用后马上中止交易。
至此，已经有1.01亿美元的资金被分别转到了斯里兰卡和菲律宾的账户中。其中，转往斯里兰卡的2000万美元随后被追回，而8100万美元流进了菲律宾的赌场。按照菲律宾的法律，不会审核进入赌场资金的来源与去向。也就是说，8100万美元犹如入海泥牛般消失了，很难继续追踪。
  1.4 若干典型的安全事件

## Slide 68
高级持续性渗透攻击（Advanced Persistent Threat, APT）是近几年来危害性最大的安全威胁。
案例3：工业控制网络和物联网成为重灾区
纳坦兹是伊朗非常重要的核基地。由于担心伊朗发展核武器，西方国家，特别是美国和以色列一直在谋求扼杀伊朗的核技术开发能力。
2010年6月，一种名为Stuxnet的蠕虫病毒攻击了纳坦兹铀浓缩工厂。据报道Stuxnet摧毁了大约1000台离心机，极大拖延了伊朗核能力的发展。
攻击核设施
  1.4 若干典型的安全事件

## Slide 69
在参与攻击的肉鸡中，分布在全美各地甚至世界各地的摄像头、智能传感器、智能门磁、智能冰箱等智慧设施（物联网设备）格外引人注目。
在此次攻击中，黑客采用了分布式拒绝服务（DDOS）技术，动员了千万数量级肉鸡（僵尸）发动攻击。高峰时，攻击流量超过1Tb/s。
来自智慧设施的攻击
美国东部时间2016年10月21日早上7点，为大批知名网站提供DNS的Dyn公司被黑客攻陷，DNS服务无法正常进行。导致Twitter、Tumblr、Netflix、亚马逊、HBO Now、星巴克、Shopify、Reddit、Airbnb、PayPal和Yelp等超过1200家人气网站无一幸免的无法访问。有报道称周五早上美国东部地区的互联网变成了一座“鬼城”。
10月22日凌晨，从东海岸的波士顿纽约费城华盛顿，到西海岸的洛杉矶旧金山西雅图等重要城市，互联网服务全面断网。
  1.4 若干典型的安全事件

## Slide 70
韩国农协银行入侵事件
韩国农协银行是韩国最大的银行之一，拥有超过5000家分支行，是韩国国内最大的银行网络。在2011年和2013年的二次黑客攻击事件中，农协银行均未能幸免，损失惨重。
2010年9月4日，农协银行委托外包商韩国IBM公司职员韩某从网络上下载了一份某个咖啡店提供的免费礼品卷，并将其用于下载电影到业务用途的笔记本时感染了由朝鲜侦查总局埋伏的病毒。
在随后的7个月中，朝鲜侦查总局先后在韩某的笔记本电脑上种下了大量恶意病毒（据说有81个之多），盗取了最高级权限和农协银行的各种信息并设置了窃听软件。对此，韩某竟一无所知。
高清大片免费观看卷？！
  1.4 若干典型的安全事件

## Slide 71
在这7个月中，攻击者通过韩某的笔记本进入并控制了农协银行的所有重要系统并窃取了重要资料，破坏了所有的备份却故意显示备份正常。
2011年4月12日下午，当韩某再次来到农协银行时，埋伏在其笔记本中的病毒发出了总爆发的指令（RM.DD）。
农协银行530台服务器中的275台上的数据文件全部被删除并充当僵尸向别的服务器发动攻击。
攻击持续了大约40分钟，有超过320台服务器受到攻击，1154个分支行的服务全部中断，超过520万名客户的信用卡交易记录被彻底删除，农协银行的所有业务都受到影响。
农协银行停摆整整三天，部分重要业务到4月18日才恢复。一直到4月30日，农协银行的所有业务才恢复正常。
  1.4 若干典型的安全事件

## Slide 72
  第1章作业
（1）阐述信息安全的定义、目的和属性
（2）在TCP/IP模型的各个层次上分别面临着哪些安全威胁？
（3）什么是高级持续性渗透攻击？为什么说零日攻击的危害性最大？
（4）说说你所听到或遇到的印象深刻的信息安全事件

## Slide 73
看电影
  项目一
从上个世纪中叶以来，好莱坞以及其他国家出品了许多反映电脑黑客的电影。每个小组至少看一部与黑客相关的电影，如黑客帝国。概述电影主要情节以及涉及到了哪些黑客技术和方法，猜想一下电影中主要黑客人物影射的是现实中的哪些人物？

## Slide 74
  项目一
看电影
战争游戏（1983年,美国）

## Slide 75
  项目一
看电影
黑客（1995年，美国）

## Slide 76
  项目一
看电影
我是谁：没有绝对安全的系统（2014年,德国）

## Slide 77
  项目一
看电影
反托拉斯行动（2001年，美国）

## Slide 78
  项目一
看电影
骇客追缉令（2000年，美国）

## Slide 79
  项目一
看电影
黑客帝国（1-3）（1999-2003年，美国）

## Slide 80
  项目一
看电影
社交网络（2010年，美国）

## Slide 81
  项目一
看电影
斯诺登（2016年，美国）

## Slide 82
  项目一
看电影
硅谷传奇（1999年，美国）

## Slide 83
第一章结束
谢谢！

## Slide 84
重要技术：容灾备份系统
容灾备份系统（ Disaster Recovery and Backup System ）提供了一个能应付各种灾难的环境，使信息系统在遭受各种灾难（自然的或人为的）时依然能够正常或近似正常的工作，保证业务的连续性不会中断。
基本的容灾备份系统应能保证数据的安全性（数据容灾），而一个更加完善的高级容灾备份系统还能提供不间断的应用服务（应用容灾）。
数据容灾是指建立异地（100公里以上）的一个数据存储系统，该系统的数据是本地关键应用数据的完全实时复制，也可以是略微落后的复制，但一定是可用的数。主要技术是数据备份和数据复制技术。
应用容灾是在数据容灾的基础上，建立一套与本地生产系统类似的备份应用系统 (可以是互为备份)。应用容灾不仅需要具有可用的数据复制，还要有包括网络、主机、应用、甚至IP等资源，以及各资源之间的良好协调。主要的技术包括负载均衡、集群技术。
Return
容灾备份系统

## Slide 85
杰出人物：瑟夫
文顿·格雷·瑟夫（Vinton Gray Cerf ，1943年6月23日），互联网之父。
Google公司副总裁兼首席互联网专家，喜欢自称为文特·瑟夫（Vint Cerf ），因与罗伯特·卡恩设计了TCP/IP协议和互联网基础架构而被共同称为“互联网之父”。
为了表示对他们工作的认可，克林顿总统于 1997 年向他们授予美国国家科技奖章。2005 年，因为互联网方面的工作“改变了全球商务、通信和娱乐状况的数字革命的最前沿”，瑟夫荣获美国非军人最高荣誉勋章 — 总统自由勋章。
瑟夫拥有斯坦福大学数学学士学位以及加利福尼亚大学洛杉矶分校的计算机科学硕士和博士学位，被包括苏黎士联邦技术学院、北京邮电大学等数十所大学授予过荣誉博士学位。
Return

## Slide 86
重要技术：高级持续性渗透攻击
高级持续性渗透攻击
高级持续性渗透攻击（Advanced Persistent Threat, APT）是指组织(特别是政府)或者小团体利用先进的攻击手段对特定目标进行长期持续性网络攻击的攻击形式。
2005年，美国和英国的网络应急组织（CERT）首次发出了APT的警告。
  0DAY攻击
  通道加密
技术上的高级
  全面信息收集与获取
  目标明确的工作分工
  社会工程学+物理方法相结合的方法
投入上的高级

## Slide 87
鱼叉式网络钓鱼
鱼叉式网络钓鱼（Spear phishing）是一种被认为源于亚洲与东欧，针对特定目标进行攻击的网络钓鱼攻击。是APT攻击的一种主要形式。
锁定目标后，黑客假冒各种名义以电子邮件等方式向目标发送难辨真伪文档，诱使其上当，借机在其计算机上安装特洛伊木马或其他间谍软件，以窃取机密或进一步渗透的目的。
水坑式攻击（Waterhole attacks）是近年来新起的一种APT攻击行为，是指黑客通过分析被攻击者的网络活动规律，寻找被攻击者经常访问的网站的弱点，先攻下该网站并植入攻击代码，等待被攻击者来访时实施攻击。
水坑式攻击
因为类似于自然界狩猎者通常在猎物必去的水边隐蔽等待猎物而得名。
Return
重要技术：高级持续性渗透攻击

## Slide 88
社会工程学
社会工程学（Social Engineering）攻击是由号称世界头号黑客的米特尼克（Kevin David Mitnick）在《欺骗的艺术》一书中提出。
社会工程学是一种通过对受害者心理弱点、本能反应、好奇心、信任、贪婪等心理陷阱进行诸如欺骗、伤害等危害手段以便取得自身利益的方法。
重要技术：社会工程学攻击
准确来说，社会工程学不是一门科学，而是一种艺术和窍门的方术。因为社会工程学攻击不是总能重复和成功，而且在信息充分多的情况下，会自动失效。社会工程学的窍门也蕴涵了各式各样的灵活的构思与变化因素。
Return

## Slide 89
重要技术：0Day攻击
零日（zero-day）攻击是一种利用计算机系统或应用中未知漏洞的攻击，是一种与漏洞的发现几乎同时的攻击行为。
由于漏洞刚被发现，没有任何相应的补丁可以补救，因此零日攻击行为的危险性极大，成功率也极高。
存在漏洞的网络实体如操作系统和各种应用等
漏洞被研究人员挖掘出来并在小范围内传播
网络实体提供商暂时没有能力提供补丁，漏洞被广泛利用
网络实体提供商和安全厂商给出最终解决方案，漏洞被封堵
零日攻击生命周期
Return

## Slide 90
前沿理论：复杂性科学
I think the next century will be the century of complexity. ——Stephen Haking
复杂性科学（ Complexity Science）是当代科学发展的前沿领域之一。
复杂性科学着重研究具有耗散结构、开放的动力学系统，这种系统由于负熵而产生并得到维持，也由于熵增而逐渐销蚀。 ——伊利亚普里高津
复杂性科学研究的对象是复杂系统，并且在方法论和思维模式上与经典科学（简单科学）有着完全不一样的观点。二者的主要区别：
非线性（Non-linear）
系统的输入在给定的数量级上变化时，其输出的变化并不呈现出与之相呼应的线性关系。
例子：现实世界中到处都是非线性系统

## Slide 91
涌现（Emergence）
内部元素通过非线性相互作用，在宏观层次上产生出新的、元素不具有的整体属性，表现为整体斑图、模式等。
在没有外界指令和控制的情况下，系统各组成部分能够自行组织和协调各自行为，从而使系统能够自主地从无序走向有序，形成有结构的系统。
自组织（ Self-organization）
例子：蚁山、蜂巢等
例子：大脑的神经网络系统
前沿理论：复杂性科学

## Slide 92
也称为不可逆性。通过与环境和其它系统的相互作用与内部的自组织，使系统发展到新的阶段，并且不可恢复到以前的阶段。
演化（Evolution）
例子：生物种群的进化
值得注意的是：演化包含了“进化”和“退化”两种形式，而且这二者形式常常是相伴出现。比如，计算机在带来效率的同时，人们的计算能力和记忆能力却退化了。
演化也是复杂性科学和经典科学最重要的区别之一。在牛顿-笛卡尔的世界里，一切都是可逆的，时间只是一个坐标。
也许，达尔文的“Theory of evolution”翻译成“演化论”应该更为恰当。
前沿理论：复杂性科学

## Slide 93
前沿理论：复杂性科学的研究方法
复杂网络（Complex Network）
Leonhard Euler，哥尼斯堡七桥问题（十八世纪）
Pál Erdös，随机图(1959年）
D. J. Watts，小世界网络（1998年）
A.-L. Barabasi，无标度网络（1999年）

## Slide 94
分形（Fractal）
B. B. Mandelbrot，《英国的海岸线有多长》（1967年）
“谁不知道分形概念，就不能称为有知识。”——惠勒
自相似（Self-similar），分形最重要的特性
W. E. Leland，以太网络流量自相似性（1995年）
张济忠，组成部分以某种方式与整体相似的形体叫分形（2001年）
Return
前沿理论：复杂性科学的研究方法

## Slide 95
  ENIGMA:纳粹的辉煌与毁灭
ENIGMA帮助德国取得了二战初期令人眼花缭乱的一系列胜利：
27天征服波兰；
1小时拿下丹麦；
23天征服挪威；
5天征服荷兰；
18天攻克比利时；
39天征服号称“欧洲最强陆军”的法国。
对ENIGMA的过度自信，以及波兰、英国、法国等数学家和间谍（包括德奸）卓有成效的破解和仿制，也使盟国取得一系列最终导致德国输掉这场战争的胜利：
埋葬大西洋狼群；
击溃沙漠之狐隆美尔；
登陆西西里；
登陆诺曼底。

## Slide 96
“在人类历史上，从未有如此多的人对如此少的人亏欠得如此多。”—温斯顿·丘吉尔
波兰数学家马里安·雷杰夫斯基(Marian Rejewski）第一个破解了ENIGMA。2000年，雷杰夫斯基和另外二位波兰数学家被授予波兰最高勋章。
英国数学家阿兰·图灵(Alan Turing)，计算机之父，人工智能之父，在破解ENIGMA中发挥了重要作用。1946年获不列颠帝国勋章。1966年，美国计算机协会（ACM）设立的以其名命名的“图灵奖”。
在破解ENIGMA的过程中，有一群数学家发挥了极大的作用，也标志着密码破译从语言学问题转为数学问题。
  ENIGMA:纳粹的辉煌与毁灭
Return

## Slide 97
  里程碑事件—蠕虫病毒
1988年11月2日，康奈尔大学学生罗伯特·莫里斯（Robert Morris）在麻省理工学院的计算机网络上释放一个称为互联网蠕虫的小程序（据称只有99行），这是第一个通过互联网传播的蠕虫病毒，也是第一个得到主流媒体的强烈关注网络攻击事件。
12小时之内，这个蠕虫病毒感染了超过6000台基于VMS的DEC联网主机，损失超过一亿美元。
1990年5月5日，纽约地方法庭以触犯1986年制定的《计算机欺诈及滥用法案》，判处莫里斯三年缓刑，并罚款一万美金和义务服务400小时。
以此事件为标志，黑客真的变黑，黑客伦理失去了约束，黑客的侠义传统变得荡然无存，大众对黑客的印象由侠客高手转变为破坏者和窃贼。
Return
同时，莫里斯蠕虫事件也使计算机病毒成为计算机安全的主要研究内容之一。